Zapytanie ofertowe

06-09-2018

Data

Przetwórstwo Rybne MARKO Adam Laskowski Rusinowo 5 76-113 Postomino Polska NIP PL4990632220 REGON 320958439 Tel. +48 598109863

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wagi przemysłowe i system wagowy do kontroli wydajności produkcji

Opis przedmiotu zamówienia

Waga nierdzewna z nierdzewną belką tensometryczną z przeznaczeniem do Zakładu Przetwórstwa Rybnego- 2 sztuki Waga dwuzakresowa o nośności Max 15 kg Dokładność wskazania dla towarów o masie do 5kg- 2 g, dokładność wskazania dla towarów o masie od 5kg- 15kg nie większa niż 5g Nierdzewna belka tensometryczna Stopień ochrony wagi na czynniki zewnętrzne- nie mniejszy niż IP68 Szalka wagowa o rozmiarach ok. 250x250mm- 300x300mm Zasilanie zewnętrzne 230VAC i akumulatorowe Waga legalizowana System wagowy z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie danych o naważeniach zrealizowanych na wagach oraz pozwalający na wyliczenie wydajności pracy operatorów oraz ilości przetworzonego towaru z przeznaczeniem do Zakładu Przetwórstwa Rybnego (filety rybne i świeża ryba). Wybór operatora wagi oraz asortymentu powinien obywać się za pomocą odczytu kodów kreskowych. System powinien pozwolić na wydruk etykiet samoprzylepnych. W skład systemu powinny wchodzić: System komputerowy Waga wielofunkcyjna o maksymalnym obciążeniu do 60 kg i dokładności odczytu 20 g Miernik wagowy współpracujący z zaproponowanym systemem i obsługujący tensometryczną platformę wagową. Drukarka etykiet Dwa skanery kodów kreskowych

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| 2. | Termin wykonania zamówienia | 20% |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena - Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną punktację tj. 80 pkt, pozostałe ceny zostaną przeliczone proporcjonalnie wg następującej formuły: (cena najniższa / cena danej oferty) x 80 pkt. Termin wykonania zamówienia - Oferta o najkrótszym terminie wykonania otrzymuje maksymalną punktację tj. 20 pkt, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie wg następującej formuły: (najkrótszy termin wykonania/ termin dostawy danej oferty) x 20 pkt.

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego .

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

| Ofertę należy złożyć w: | Przetwórstwo Rybne MARKO Adam Laskowski Rusinowo 5 76-113 Postomino Polska biuro@markofish.pl |
| --- | --- |

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,

- wartość oferty netto/brutto.

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)